# Relazione ebMS-ebBP

## Abstract

Descrizione del collegamento che sussiste tra lo standard ebBP e lo standard ebMS (ISO/TS 15000-2:2004) in un contesto di scambio messaggi secondo un predefinito processo di business.

## 1. Introduzione

Al fine di scambiare messaggi elettronici, diversi sistemi si devono dotare di una metodologia e un insieme di standard che permetta loro di:

- eseguire processi basati sullo scambio di documenti tra due o più parti per il raggiungimento di un fine comune,

- spedire e ricevere i messaggi in maniera affidabile e sicura secondo un protocollo concordato.

Una delle principali problematiche che sorgono durante lo scambio di messaggi elettronici è il corretto monitoraggio di processi predefiniti: quando un documento viene scambiato tra due sistemi esso deve essere trattato adeguatamente dipendentemente dal contesto di riferimento; per fare questo è necessario sussista una collegamento, in un qualche modo formalizzato, tra messaggio e processo, che permetta ai sistemi di collocare i messaggi all’interno dei processi in maniera automatica o semiautomatica.

L’architettura di collaborazione ebXML propone una metodologia e gli standard necessari a risolvere questo problema.

## 2. Il framework ebXML

Il framework ebXML (www.ebxml.org) fornisce un’architettura di collaborazione composta da diversi moduli indipendenti che permettono la creazione di collaborazioni elettroniche tra sistemi eterogenei.

Vi sono due moduli in particolare che risultano interessanti per il raggiungimento degli scopi presentati nell’introduzione:

- ebBP (ebXML Business Process, [ebBP]): permette di rappresentare in formato XML i processi come coreografie di documenti scambiati tra sistemi (indicando come vengono inviati, sotto quali condizioni, tra quali ruoli);

- ebMS (ebXML Message Service, [ebMS], ISO/TS 15000-2:2004): permette di spedire e ricevere i messaggi definendo il formato XML della busta elettronica e il protocollo di scambio affidabile e sicuro.

Nella seguente figura è illustrata schematicamente la situazione: due sistemi, le parti A e B, si scambiano documenti elettronici tramite l’uilizzo della busta e del protocollo ebMS. Nella busta è possibile specificare alcuni metadati, tra i quali i riferimenti alla descrizione del processo definita con ebBP.

### 2.1 ebBP

Le specifiche ebBP permettono di descrivere un processo di business secondo un approccio basato su stati di business. Uno stato di business corrisponde all’esecuzione di una transazione di business: finché la transazione non ha avuto conclusione non è possibile passare allo stato successivo.

Per transazione di business si intende l’invio di un documento elettronico, dell’eventuale documento di risposta e degli acknowledgements utilizzati per la sincronizzazione delle due parti.

Il processo di business, così come viene descritto con lo standard ebBP, comincia da uno stato iniziale per procedere, stato dopo stato, secondo condizioni di guardia ed espressioni di condizione, verso lo stato finale in cui termina.

Nella seguente figura è illustrato (con la notazione grafica BPMN [BPMN]) un processo di business secondo una visione basata su stati di business, in analogia a quanto avviene nella rappresentazione in formato XML nello standard ebBP.

Vanno sottolineati i seguenti concetti chiave:

- ruoli (nell’esempio in figura “Buyer” e “Seller”);

- stati iniziale (in alto, bianco) e finali (in basso, neri);

- stati di business, corrispondenti alle transazioni di business (nell’immagine “Create Order” e “Notify Shipment”);

- gateway decisionali (per valutare se proseguire in una direzione o in un’altra dipendentemente dal successo o fallimento di una transazione).

I concetti chiave descritti e raffigurati nella precedente immagine vengono rappresentati da altrettanti elementi XML nella rappresentazione effettuata con ebBP.

Lo standard ebBP è stato studiato al fine di ottenere una definizione di processo basata sulla composizione di elementi e favorirne il più possibile il riuso.

E’ utile suggerire un tipico percorso per la definizione di un processo con ebBP: esso si basa sulla definizione dei seguenti elementi principali:

- ProcessSpecification: radice;

- BusinessDocument: quali documenti elettronici verranno scambiati nel processo e quali sono  i riferimenti agli XML Schema per validarli;

- Signal: messaggi di Acknowledgement utilizzati per la sincronizzazione tra le due parti;

- RequestingBusinessActivity: l’attività di spedizione di un BusinessDocument che dà inizio ad una transazione (per esempio il documento di “Ordine” in una transazione formata da “Ordine” e “Risposta all’Ordine”);

- RespondingBusinessActivity: l’attività di spedizione di un BusinessDocument che è di risposta ad un precedente documento ricevuto in una transazione (per esempio il documento di “Risposta all’Ordine” in una transazione formata da “Ordine” e “Risposta all’Ordine”);

- BusinessTransaction (p.es. Notification, CommercialTransaction): unità atomica del processo in esecuzione, composta da una RequestingBusinessActivity, eventualmente una RespondingBusinessActivity, e diversi Signal;

- Role: ruolo giocato nel processo di business;

- BusinessCollaboration: descrive i diversi Role e il processo (o sottoprocesso), come una coreografia tra Stati di Business (corrispondenti all’esecuzione di Business Transaction) denominati BusinessTransactionActivity. Questo elemento può essere utilizzato anche per descrivere sottoprocessi (attributo @isInnerCollaboration="true") richiamati nel processo principale che li contiene tutti.

La descrizione ebBP di un processo è individuabile univocamente tramite un identificatore (uuid) e anche ogni elemento al suo interno è contraddistinto da uno specifico ed unico identificativo (nameID).

E’ possibile identificare con esattezza un messaggio nel contesto di un processo di business tramite identificatori interni alla descrizione ebBP:

- il processo di riferimento, ProcessSpecification/@uuid;

- i ruoli, Role/@nameID, interpretati dalle due parti, mittente e destinatario;

- l’azione di richiesta, RequestingBusinessActivity/@nameID, o di risposta, RespondingBusinessActivity/@nameID, a cui corrisponde quel particolare messaggio.

### 2.2 ebMS

Un documento è una struttura di informazioni logicamente collegate che due Party intendono scambiarsi (p.es. “Ordine.xml”).

Un messaggio è un documento a cui è stato aggiunto un protocollo aggiuntivo (p.es. la busta elettronica SOAP) che permette di assegnare una serie di caratteristiche al documento al fine di migliorare la trasmissione e il trattamento dello stesso.

Le specifiche ebMS forniscono:

- la definizione in formato XML della busta ebMS (estensione dello standard “SOAP with attachment” [SOAPA]) al fine di definire il messaggio contenente il documento da scambiare;

- il protocollo di messaging che regola l’avvicendarsi e la sincronizzazione tra i messaggi.

Nella seguente figura è illustrata l’organizzazione di un messaggio ebMS (spedito per mezzo di un protocollo di trasporto come HTTP, SMTP, ecc.) dove sono evidenziati gli elementi dello standard ebXML che estendono lo SOAP Header e permettono di inserire metadati nella busta del messaggio.

I metadati del SOAP Header esteso dallo standard ebMS sono caratterizzati da un diverso namespace, solitamente con prefisso eb:, definito come:

xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/"

I metadati del SOAP Header esteso sono riferimenti alla collaborazione tra le due parti e al predefinito processo di business, contesto in cui il messaggio in oggetto è scambiato.

Le informazioni relative alle parti della collaborazione, mittente e destinatario, sono contenuti nell’elemento eb:PartyInfo:

- eb:From e eb:To: elementi per contraddistinguere le informazioni del mittente e del destinatario del messaggio;

- eb:PartyId: identificatore del party;

- eb:Role: ruolo che il party interpreta nel processo di business.

Le informazioni relative al processo di business in esecuzione sono invece contenute nell’elemento eb:CollaborationInfo e permettono di identificare:

- Service: il servizio ebBP che descrive il processo di business;

- Action: l’azione interna a una business transaction, azione di richiesta o di risposta, che corrisponde all’invio del messaggio in oggetto.

## 3. Collegamento tra ebMS e ebBP

Durante uno scambio di messaggi viene, di fatto, eseguita una parte di un  processo di business.

E’ facile intuire come un processo di business che segue un comportamento più o meno ripetitivo possa essere formalizzato con un linguaggio elettronico.

Abbiamo visto come il framework ebXML consenta di definire due standard:

- ebMS: permette la definizione della busta SOAP estesa per creare i messaggi, in formato XML, con cui scambiare i documenti;

- ebBP: permette di definire la rappresentazione dei processi di scambio, in formato XML.

C’è una relazione che lega un messaggio con il processo all’interno del quale avviene la sua spedizione:

- uno scambio di n messaggi ebMS può essere descritto come 1 processo di business rappresentato con ebBP;

- ogni ebBP descrive, quindi, quali documenti verranno scambiati;

- ogni busta ebMS indica il processo ebBP di riferimento, quali ruoli (tra quelli descritti nell’ebBP) il mittente e il destinatario del messaggio stanno interpretando e quale transazione del processo in esecuzione il messaggio sta implementando.

Grazie alla relazione tra messaggi e processo, è possibile effettuare un’azione di monitoraggio del processo stesso seguendo la traccia dei messaggi man mano che questi vengono scambiati.

I messaggi racchiudono nella busta, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, tutti i riferimenti necessari per essere individuati univocamente nel contesto del processo.

Nel prossimi due paragrafi verrà illustrato un esempio completo per descrivere il collegamento tra un processo rappresentato con lo standard ebBP (in Appendice A) e un messaggio ebMS che contiene un documento (in Appendice B).

Questo collegamento verrà chiarito spiegando come:

- recuperare i dati da ebBP (par. 3.1);

- inserirli nella busta ebMS (par. 3.2).

### 3.1 Recupero dati da ebBP

Per spiegare la relazione che sussiste tra lo standard ebMS e lo standard ebBP consideriamo un esempio che prevede la spedizione di un documento nel contesto di un processo di business.

Il documento verrà inserito nel messaggio ebXML tramite l’utilizzo della busta ebMS nella quale verranno inserite le informazioni necessarie a collocarlo nel processo di business descritto con ebBP.

Nell’esempio proposto in questo paragrafo assumiamo che:

- il processo considerato è "Cyclic Replenishment Program” (in Appendice A), pubblicamente disponibile on-line http://www.moda-ml.net/ebiz-retail/repository/ebbp/v2008-1/en/ebBP_cyclicreplenishmentprogramCRP-1_2008-1.xml;

- il documento che deve essere spedito è “UBL Order” (in Appendice B);

- il sistema mittente che spedisce il documento gioca il ruolo di “Retailer”;

- il sistema mittente ha come PartyId un codice GLN 4035811991021 (il Global Location Number [GLN] è un codice di tipo numerico appartenente ai sistemi standard GS1 [GS1]);

- il sistema destinatario ha come PartyId un codice GLN 4035811991014.

Ciò che il sistema deve riuscire ad eseguire automaticamente è la collocazione del documento (prima di spedirlo o dopo averlo ricevuto) all’interno del processo.

La collocazione del documento può avvenire automaticamente nel caso in cui:

- il documento compaia una sola volta nel processo (uno stesso tipo di documento può essere scambiato più di una volta nello stesso processo in due punti distinti);

oppure

- il sistema abbia tenuto traccia degli stati eseguiti e sappia esattamente quale documento debba essere ricevuto o spedito, in questo caso l’ambiguità descritta nel punto precedente viene risolta.

Nel caso in cui il documento compaia in due punti distinti del processo e il sistema non sia in grado di riconoscere automaticamente quale parte del processo stia implementando, dovrà essere l’utente tramite interfaccia o convenzioni apposite a informare il sistema sulla collocazione del documento all’interno del processo.

Si descriveranno, di seguito, i passi per recuperare i dati dalla descrizione di processo ebBP che andranno inseriti nel documento “UBL Order”; per fare questo utilizzeremo i concetti descritti nel capitolo 2.

Il documento deve specificare, nella propria root, l’URL dell’XML Schema necessario per la validazione:

<Order xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2 
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd/maindoc/UBL-Order-2.0.xsd" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2">

1) Recupero dell’URL dell’XML Schema del documento “UBL Order”:

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd/maindoc/UBL-Order-2.0.xsd

Nella descrizione ebBP del processo deve trovarsi necessariamente un elemento BusinessDocument che specifica l’URL dell’XML Schema che valida il documento in oggetto. In caso contrario abbiamo la certezza che quel particolare documento non è presente in quel particolare processo.

La rappresentazione ebBP, infatti, descrive tutti i documenti e i relativi XML Schema utilizzati e utilizzabili.

Nel nostro ebBP di esempio, lo troviamo:

<BusinessDocument nameID="bd-Order-95" name="Order">

<Documentation>Order placed by retailer</Documentation>

<Specification

nameID="schema-Order-95"

name="Order"

location="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd/maindoc/UBL-Order-2.0.xsd"/>

</BusinessDocument>

2) Recupero del nameID dell’elemento BusinessDocument contenente l’XML Schema del documento:

nameID="bd-Order-95”

Ora il sistema deve capire quali sono le business transaction che utilizzano quel particolare documento, in altre parole, cercherà l’elemento RequestingBusinessActivity o RespondingBusinessActivity che richiami tramite l’attributo DocumentEnvelope/@businessDocumentRef il documento in oggetto tramite comparazione con il nameID che è stato recuperato nel passo precedente.

L’unica business transaction contenente tali requisiti è la seguente notification:

<Notification nameID="bt-Order-95-0" name="Order Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Order-43-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Order-44-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Order-48-0" name="Order">

<Documentation>

The retailer sends an order from his system containing the initial demand.

</Documentation>

<DocumentEnvelope

nameID="de-res-bt-Order-45-0"

name="Order"

businessDocumentRef="bd-Order-95"/>

<ReceiptAcknowledgement

nameID="rcpack-res-bt-Order-46-0"

name="Receipt Acknowledgement"

signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException

nameID="rcpackexc-res-bt-Order-47-0"

name="Receipt Acknowledgement Exception"

signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Order-49-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

3) Recupero del nameID della Business Transaction:

nameID="bt-Order-95-0"

4) Recupero del nameID del ruolo del role associato alla BusinessActivity individuata, in questo caso, il RequestingRole:

nameID="Requester-bt-Order-43-0"

Il passo successivo consente di risalire agli Stati di Business che richiamano quella particolare Notification; il sistema deve quindi cercare nel processo (elementi BusinessCollaboration), le BusinessTransactionActivity che eseguono la Business Transaction richiamandola tramite l’attributo @businessTransactionRef  comparandolo con il nameID che è stato recuperato nel passo precedente.

Vi sono due BusinessTransactionActivity identiche che richiamano quella particolare Business Transaction nel processo,  equivalenti a due Stati di Business, due momenti distinti nel processo.

Riportiamo il listato della prima:

<BusinessTransactionActivity

hasLegalIntent="false"

businessTransactionRef="bt-Order-95-0"

nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-2"

name="Order Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Order-43-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Order-44-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

</BusinessTransactionActivity>

5) Recupero del nameID delle due BusinessTransactionActivity:

nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-2"

nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-4"

A questo punto sappiamo che quel particolare documento, “UBL Order”, viene inviato due volte, in due stati di business distinti del processo "Cyclic Replenishment Program”.

Il sistema può ricavare dall’elemento BusinessCollaboration quelli che sono i ruoli disponibili, gli elementi Role, per quel particolare processo:

<Role name="Retailer" nameID="role-Retailer-24" />

<Role name="Producer" nameID="role-Producer-23" />

6) Recupero del nameID dei ruoli disponibili:

nameID="role-Retailer-24",

nameID="role-Producer-23",

ricordando che il ruolo giocato dal sistema che deve spedire il documento è il primo, “Retailer”.

Abbiamo a questo punto tutte le informazioni necessarie, relative al processo di business in oggetto, per definire il SOAP Header della busta ebMS e spedire il messaggio (come verrà spiegato nel prossimo paragrafo).

Nel caso in cui il sistema stia effettuando un’azione di monitoraggio del processo e necessiti di sapere quale stato di business è quello in cui avviene la spedizione, può effettuare un’ulteriore verifica a runtime per cercare di capire automaticamente se il documento è relativo a uno solo dei due stati di business fin’ora identificati: se il ruolo impostato nel sistema è lo stesso che esegue l’azione di richiesta o risposta nella BusinessTransactionActivity, e il ruolo complementare è effettivamente quello giocato dal destinatario, allora abbiamo la conferma che lo stato di business in oggetto è quello in cui il documento viene effettivamente spedito.

Nell’esempio in questione il sistema ha questa conferma per entrambi gli stati di business individuati, per entrambe le BusinessTransactionActivity vale che:

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Order-43-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Order-44-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

Si presenta dunque una situazione di ambiguità: il sistema non è in grado automaticamente di decidere se considerare il primo o il secondo punto del processo in cui spedire il documento, entrambi descrivono la medesima azione, tra gli stessi ruoli, sullo stesso documento.

Se però il sistema è stato sviluppato per tenere traccia degli stati di business effettuati allora esaminando la ‘storia passata’, ovvero l’andamento del workflow, è possibile capire a runtime se quello attuale deve essere considerato il primo o il secondo tra i due stati di business; se il primo stato non è già stato eseguito allora lo stato attuale sarà il primo stato, altrimenti sarà il secondo; se però anche il secondo è già stato raggiunto, il documento non deve essere spedito.

In questo modo è possibile effettuare una corretta azione di monitoraggio del processo.

### 3.2 Inserimento dati in ebMS

In questo paragrafo descriveremo brevemente come i dati recuperati da ebBP (nel precedente paragrafo) vengano inseriti nella busta ebMS, più precisamente nel SOAP Header esteso.

Considerando lo stesso esempio del precedente paragrafo, con le seguenti assunzioni:

- il processo considerato è "Cyclic Replenishment Program” (in Appendice A), pubblicamente disponibile on-line http://www.moda-ml.net/ebiz-retail/repository/ebbp/v2008-1/en/ebBP_cyclicreplenishmentprogramCRP-1_2008-1.xml;

- il documento che deve essere spedito in questo contesto è “UBL Order” (in Appendice B);

- il sistema che spedisce il documento gioca il ruolo di “Retailer”;

- il sistema mittente ha come PartyId un codice GLN 4035811991021;

- il sistema destinatario ha come PartyId un codice GLN 4035811991014.

Riassumiamo brevemente i dati recuperati da ebBP:

1) Si recupera l’URL dell’XML Schema del documento “UBL Order”:

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd/maindoc/UBL-Order-2.0.xsd
2) Si recupera il nameID dell’elemento BusinessDocument:

nameID="bd-Order-95”

3) Si recupera il nameID della Business Transaction:

nameID="bt-Order-95-0"

4) Si recupera il nameID del ruolo del RequestingRole:

nameID="Requester-bt-Order-43-0"

5) Si recupera il nameID delle BusinessTransactionActivity:

nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-2"

nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-4"

6) Si recupera il nameID dei ruoli disponibili:

nameID="role-Retailer-24",

nameID="role-Producer-23",

ricordando che il ruolo giocato dal sistema che deve spedire il documento è il primo, “Retailer”.

Il sistema, prima di effettuare la spedizione, deve valorizzare il SOAP Header della busta ebMS.

Di seguito elencheremo i valori che sono relativi al collegamento della busta ebMS con la descrizione del processo ebBP, tralasciando gli altri campi che sono descritti nel dettaglio nelle specifiche OASIS ebXML Message Service (ebMS).

1) Informazioni relative ai PartyInfo mittente e destinatario, PartyId e Role:

<eb:PartyInfo>

<eb:From>

<eb:PartyId type=" urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:0088">4035811991021</eb:PartyId>

<eb:Role>role-Retailer-24</eb:Role>

</eb:From>

<eb:To>

<eb:PartyId type=" urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:0088">4035811991014</eb:PartyId>

<eb:Role>role-Producer-23</eb:Role>

</eb:To>

</eb:PartyInfo>

N.B. Le aziende con codice GS1 GLN sono identitificate con lo standard ISO 6523 con ICD 0088 (si veda [DO121-012] e [DO124-002]).

2) Informazioni relative alla collaborazione:

<eb:CollaborationInfo>

<eb:Service type="delivery based">

url:http://www.moda-ml.net/ebiz-retail/repository/ebbp/v2008-1/en/ebBP_cyclicreplenishmentprogramCRP-1_2008-1.xml

</eb:Service>

<eb:Action>req-bt-Order-48-0</eb:Action>

<eb:ConversationId>

782a5c5a-9dad-4cd9-9bbe-94c0d737f22b

</eb:ConversationId>

</eb:CollaborationInfo>

In questo modo tutte le informazioni necessarie sono state inserite nel SOAP Header di ebMS, mentre il documento va inserito nel SOAP Body della busta ed è pronto per l’invio.

In fase di ricezione il sistema destinatario, tramite il procedimento descritto nel paragrafo 3.2, può collocare il documento ricevuto nel contesto del processo, conoscendo la relazione che lega il messaggio ebMS ricevuto e la descrizione del processo ebBP.

## References

[ebBP] OASIS ebXML Business Process TC, 
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ebxml-bp

[BPMN] Object Management Group, Business Process Management Initiative (BPMI),

http://www.bpmn.org/

[ebMS] OASIS ebXML Messaging Services TC, 
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ebxml-msg

[SOAPA] W3C, SOAP Messages with Attachments,

http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments

[DO121-012] C.Novelli, “URN type of PartyId”,

File: DO121-012-v1-The URN type of PartyId.doc

[DO124-002] ISO, “International Code Designator List”,

File: DO124-002-v1-International Code Designator List.pdf

[GLN] GLN (Global Location Number) provides the global supply chain solution for the identification of physical locations and legal entities.
http://www.gs1.org/1/glnrules/

[GS1] GS1 is a leading global organisation dedicated to the design and implementation of global standards and solutions to improve the efficiency and visibility of supply and demand chains globally and across sectors.
http://www.gs1.org/

## Appendice A – ebBP_cyclicreplenishmentprogramCRP-1_2008-1.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<ProcessSpecification xmlns="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" specificationVersion="2.0.4" nameID="crpc-1_2008-1" name="cyclic replenishment program - CRP" uuid="cyclicreplenishmentprogramCRP-1_2008-1" xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-2.0 http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-2.0">

<Signal nameID="ra2" name="ReceiptAcknowledgement">

<Specification nameID="rabpss2" name="ReceiptAcknowledgement" location="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-signals-2.0"/>

</Signal>

<Signal nameID="rae2" name="ReceiptAcknowledgementException">

<Specification nameID="raebpss2" name="ReceiptAcknowledgementException" location="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-signals-2.0"/>

</Signal>

<Signal nameID="aa2" name="AcceptanceAcknowledgement">

<Specification nameID="aabpss2" name="AcceptanceAcknowledgement" location="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-signals-2.0"/>

</Signal>

<Signal nameID="aae2" name="AcceptanceAcknowledgementException">

<Specification nameID="aaebpss2" name="AcceptanceAcknowledgementException" location="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-signals-2.0"/>

</Signal>

<Signal nameID="ge2" name="GeneralException">

<Specification nameID="gebpss2" name="GeneralException" location="http://docs.oasis-open.org/ebxml-bp/ebbp-signals-2.0"/>

</Signal>

<BusinessDocument nameID="bd-Inventoryreport-97" name="Inventory report">

<Documentation>Report about the quantities on stock</Documentation>

<Specification nameID="schema-Inventoryreport-97" name="Inventory report" location="http://www.w3.org/2001/XMLSchema/NoRootType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Inventorymovementreport-96" name="Inventory movement report">

<Documentation>Report of movement of goods between the locations of a retailer</Documentation>

<Specification nameID="schema-Inventorymovementreport-96" name="Inventory movement report" location="http://www.w3.org/2001/XMLSchema/NoRootType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Order-95" name="Order">

<Documentation>Order placed by retailer</Documentation>

<Specification nameID="schema-Order-95" name="Order" location="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2/OrderType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Articlecatalogue-83" name="Article catalogue">

<Documentation>Total article information sent by the supplier</Documentation>

<Specification nameID="schema-Articlecatalogue-83" name="Article catalogue" location="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Catalogue-2/CatalogueType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Salesreport-92" name="Sales report">

<Documentation>Daily sales report sent by retailer</Documentation>

<Specification nameID="schema-Salesreport-92" name="Sales report" location="http://www.w3.org/2001/XMLSchema/NoRootType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Invoice-91" name="Invoice">

<Documentation>Invoice for a delivery</Documentation>

<Specification nameID="schema-Invoice-91" name="Invoice" location="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2/InvoiceType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Receivingadvice-90" name="Receiving advice">

<Documentation>The receiving advice document is sent from a buyer to a supplier to announce that the ordered goods have&#xD;

been received.</Documentation>

<Specification nameID="schema-Receivingadvice-90" name="Receiving advice" location="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ReceiptAdvice-2/ReceiptAdviceType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<BusinessDocument nameID="bd-Despatchadvice-89" name="Despatch advice">

<Documentation>The despatch advice document is sent from a supplier to a buyer to announce a delivery in general.</Documentation>

<Specification nameID="schema-Despatchadvice-89" name="Despatch advice" location="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2/DespatchAdviceType.xsd"/>

</BusinessDocument>

<Notification nameID="bt-Inventoryreport-97-0" name="Inventory report Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Inventoryreport-71-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Inventoryreport-72-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Inventoryreport-76-0" name="Inventory report">

<Documentation>The retailer sends an inventory report containing the information about the quantities currently on stock</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Inventoryreport-73-0" name="Inventory report" businessDocumentRef="bd-Inventoryreport-97"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Inventoryreport-74-0" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Inventoryreport-75-0" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Inventoryreport-77-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

<Notification nameID="bt-Inventorymovementreport-96-0" name="Inventory movement report Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Inventorymovementreport-57-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Inventorymovementreport-58-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Inventorymovementreport-62-0" name="Inventory movement report">

<Documentation>At the end of each sales day a inventory movement report is sent for all locations of the retailer at which such an event occurred</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Inventorymovementreport-59-0" name="Inventory movement report" businessDocumentRef="bd-Inventorymovementreport-96"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Inventorymovementreport-60-0" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Inventorymovementreport-61-0" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Inventorymovementreport-63-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

<Notification nameID="bt-Order-95-0" name="Order Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Order-43-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Order-44-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Order-48-0" name="Order">

<Documentation>The retailer sends an order from his system containing the initial demand.</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Order-45-0" name="Order" businessDocumentRef="bd-Order-95"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Order-46-0" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Order-47-0" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Order-49-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

<Notification nameID="bt-Articlecatalogue-83-0" name="Article catalogue Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Articlecatalogue-36-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Articlecatalogue-37-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Articlecatalogue-41-0" name="Article catalogue">

<Documentation>The article catalogue containing the information about the NOS and seasonal NOS articles of the producer is sent to the retailer.</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Articlecatalogue-38-0" name="Article catalogue" businessDocumentRef="bd-Articlecatalogue-83"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Articlecatalogue-39-0" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Articlecatalogue-40-0" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Articlecatalogue-42-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

<Notification nameID="bt-Salesreport-92-0" name="Sales report Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Salesreport-50-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Salesreport-51-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Salesreport-55-0" name="Sales report">

<Documentation>At the end of each sales day a sales report is sent for all sales locations of the retailer</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Salesreport-52-0" name="Sales report" businessDocumentRef="bd-Salesreport-92"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Salesreport-53-0" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Salesreport-54-0" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Salesreport-56-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

<Notification nameID="bt-Invoice-91-0" name="Invoice Notification">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Invoice-64-0" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Invoice-65-0" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Invoice-69-0" name="Invoice">

<Documentation>An invoice is send either for one delivery or the sales of a certain period.</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Invoice-66-0" name="Invoice" businessDocumentRef="bd-Invoice-91"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Invoice-67-0" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Invoice-68-0" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Invoice-70-0" name="NoResponseMade"/>

</Notification>

<CommercialTransaction nameID="bt-Despatchadvice-89-90" name="Despatch advice Business Transaction">

<RequestingRole nameID="Requester-bt-Despatchadvice-89-90" name="Requester"/>

<RespondingRole nameID="Responder-bt-Despatchadvice-90-89" name="Responder"/>

<RequestingBusinessActivity nameID="req-bt-Despatchadvice-89-90" name="Despatch advice">

<Documentation>The delivery is announced by the despatch advice with date, EAN and quantity</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-req-bt-Despatchadvice-89-90" name="Despatch advice" businessDocumentRef="bd-Despatchadvice-89"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-req-bt-Despatchadvice-89-90" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-req-bt-Despatchadvice-89-90" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RequestingBusinessActivity>

<RespondingBusinessActivity nameID="res-bt-Receivingadvice-90-89" name="Receiving advice">

<Documentation>After goods receive the retailer reports back the products which arrived with the delivery announced in the despatch advice.</Documentation>

<DocumentEnvelope nameID="de-res-bt-Receivingadvice-90-89" name="Receiving advice" businessDocumentRef="bd-Receivingadvice-90"/>

<ReceiptAcknowledgement nameID="rcpack-res-bt-Receivingadvice-90-89" name="Receipt Acknowledgement" signalDefinitionRef="ra2"/>

<ReceiptAcknowledgementException nameID="rcpackexc-res-bt-Receivingadvice-90-89" name="Receipt Acknowledgement Exception" signalDefinitionRef="rae2"/>

</RespondingBusinessActivity>

</CommercialTransaction>

<BusinessCollaboration nameID="bc-cyclicreplenishmentprogramCRP-0" name="cyclic replenishment program  CRP Business Collaboration" isInnerCollaboration="false">

<Documentation>From the producers portfolio of NOS (Never Out of Stock)  or seasonal NOS articles the retailer picks his choice of products for the cyclic (weekly) replenishment. The logistic scenario can be combined with the charge-on-delivery as well as with a consignment/concession model</Documentation>

<Role nameID="role-Retailer-24" name="Retailer">

<Documentation/>

</Role>

<Role nameID="role-Producer-23" name="Producer">

<Documentation/>

</Role>

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Start nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-0" name="Start Business State">

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-1"/>

</Start>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Articlecatalogue-83-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-1" name="Article catalogue Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Articlecatalogue-36-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Articlecatalogue-37-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-1"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-2"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Order-95-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-2" name="Order Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Order-43-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Order-44-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-2"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-3"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Despatchadvice-89-90" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-3" name="Despatch advice Business Transaction BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Despatchadvice-89-90" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Despatchadvice-90-89" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-3"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-4"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Order-95-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-4" name="Order Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Order-43-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Order-44-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-4"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-5"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Despatchadvice-89-90" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-5" name="Despatch advice Business Transaction BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Despatchadvice-89-90" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Despatchadvice-90-89" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-5"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-6"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Salesreport-92-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-6" name="Sales report Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Salesreport-50-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Salesreport-51-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-6"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-7"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Inventorymovementreport-96-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-7" name="Inventory movement report Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Inventorymovementreport-57-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Inventorymovementreport-58-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-7"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-8"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Invoice-91-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-8" name="Invoice Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Invoice-64-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Invoice-65-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-8"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-9"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Inventoryreport-97-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-9" name="Inventory report Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Inventoryreport-71-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Inventoryreport-72-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Transition>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-9"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-10"/>

</Transition>

<BusinessTransactionActivity hasLegalIntent="false" businessTransactionRef="bt-Articlecatalogue-83-0" nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-10" name="Article catalogue Notification BusinessTransactionActivity">

<TimeToPerform type="runtime"/>

<Performs performsRoleRef="Requester-bt-Articlecatalogue-36-0" currentRoleRef="role-Producer-23"/>

<Performs performsRoleRef="Responder-bt-Articlecatalogue-37-0" currentRoleRef="role-Retailer-24"/>

</BusinessTransactionActivity>

<Decision>

<FromLink fromBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-10"/>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-11">

<ConditionExpression expression="Success" expressionLanguage="ConditionGuardValue"/>

</ToLink>

<ToLink toBusinessStateRef="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-12">

<ConditionExpression expression="Failure" expressionLanguage="ConditionGuardValue"/>

</ToLink>

</Decision>

<Success nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-11" name="Completation Successful State"/>

<Failure nameID="bs-cyclicreplenishmentprogramCRP-12" name="Completation Failure State"/>

</BusinessCollaboration>

</ProcessSpecification>

## Appendice B - ebMS-UBLOrder.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/" xmlns:S12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema/instance" xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/ http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd">

<SOAP:Header>

<eb:Messaging S12:mustUnderstand="1">

<eb:UserMessage>

<eb:MessageInfo>

<eb:Timestamp>2009-10-21T10:48:24.061Z</eb:Timestamp>

<eb:MessageId>200910211248240000</eb:MessageId>

</eb:MessageInfo>

<eb:PartyInfo>

<eb:From>

<eb:PartyId type="urn:ean_ucc:gln">4035811991021</eb:PartyId>

<eb:Role>role-Retailer-24</eb:Role>

</eb:From>

<eb:To>

<eb:PartyId type="urn:ean_ucc:gln">4035811991014</eb:PartyId>

<eb:Role>role-Producer-23</eb:Role>

</eb:To>

</eb:PartyInfo>

<eb:CollaborationInfo>

<eb:Service type="delivery based">url:http://www.moda-ml.net/ebiz-retail/repository/ebbp/v2008-1/en/ebBP_cyclicreplenishmentprogramCRP-1_2008-1.xml</eb:Service>

<eb:Action>req-bt-Order-48-0</eb:Action>

<eb:ConversationId>782a5c5a-9dad-4cd9-9bbe-94c0d737f22b</eb:ConversationId>

</eb:CollaborationInfo>

<eb:PayloadInfo>

<eb:PartInfo>

<eb:Schema location="http://registry.example.org/bar.xsd" />

<eb:Description xml:lang="de-DE">Order Nb:</eb:Description>

</eb:PartInfo>

</eb:PayloadInfo>

</eb:UserMessage>

</eb:Messaging>

</SOAP:Header>

<SOAP:Body>

<Order xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd/maindoc/UBL-Order-2.0.xsd" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2">

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>eBIZ-TCF-v2008-1</cbc:CustomizationID>

<cbc:ProfileID>eBIZ-TCF-Order</cbc:ProfileID>

<cbc:ID>52142</cbc:ID>

<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>

<cbc:IssueDate>2008-08-14</cbc:IssueDate>

<cbc:Note>BAS</cbc:Note>

<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>

<cac:BuyerCustomerParty>

<cac:Party>

<cac:PhysicalLocation>

<cbc:ID schemeName="GLN">4035811991021</cbc:ID>

</cac:PhysicalLocation>

</cac:Party>

</cac:BuyerCustomerParty>

<cac:SellerSupplierParty>

<cac:Party>

<cac:PhysicalLocation>

<cbc:ID schemeName="GLN">4035811991014</cbc:ID>

</cac:PhysicalLocation>

</cac:Party>

</cac:SellerSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Party>

<cac:PhysicalLocation>

<cbc:ID schemeName="GLN">4035811991021</cbc:ID>

</cac:PhysicalLocation>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Delivery>

<cac:DeliveryLocation>

<cbc:ID schemeName="GLN">4035811991021</cbc:ID>

</cac:DeliveryLocation>

<cac:RequestedDeliveryPeriod>

<cbc:StartDate>2008-08-14</cbc:StartDate>

</cac:RequestedDeliveryPeriod>

<cac:DeliveryParty>

<cac:PhysicalLocation>

<cbc:ID schemeName="GLN">4035811991021</cbc:ID>

</cac:PhysicalLocation>

</cac:DeliveryParty>

</cac:Delivery>

<cac:DeliveryTerms>

<cbc:SpecialTerms>false</cbc:SpecialTerms>

</cac:DeliveryTerms>

<cac:TransactionConditions>

<cbc:Description>2008-08-14T00:00:00.0000000+02:00</cbc:Description>

</cac:TransactionConditions>

<cac:OrderLine>

<cac:LineItem>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:Quantity>25</cbc:Quantity>

<cac:PricingReference>

<cac:AlternativeConditionPrice>

<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">25.75</cbc:PriceAmount>

</cac:AlternativeConditionPrice>

</cac:PricingReference>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">0</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

<cac:Item>

<cac:StandardItemIdentification>

<cbc:ID schemeName="GTIN">4035811000013</cbc:ID>

</cac:StandardItemIdentification>

</cac:Item>

</cac:LineItem>

</cac:OrderLine>

<cac:OrderLine>

<cac:LineItem>

<cbc:ID>2</cbc:ID>

<cbc:Quantity>25</cbc:Quantity>

<cac:PricingReference>

<cac:AlternativeConditionPrice>

<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">25.75</cbc:PriceAmount>

</cac:AlternativeConditionPrice>

</cac:PricingReference>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">0</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

<cac:Item>

<cac:StandardItemIdentification>

<cbc:ID schemeName="GTIN">4035811000020</cbc:ID>

</cac:StandardItemIdentification>

</cac:Item>

</cac:LineItem>

</cac:OrderLine>

</Order>

</SOAP:Body>

</SOAP:Envelope>

# Text boxes

ebMS

Doc

XML Messages

ebBP

Process

Party A

Party B

Front
end

Front
end